ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

REMONTU DROGI GMINNEJ NR I/92

(UL. PODSKALE) W POŁAŃCU

OD KM 0+000 DO KM 1+374,18

Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec

Adres inwestycji: działki nr 6441, 3415, 2739, 6258 położone na terenach miasta Połaniec.

Projektował: mgr inż. Leszek Jackowski upr. bud. KL-113/2002

Połaniec, wrzesień 2007

OPIS TECHNICZNY

NA REMONT DROGI GMINNEJ NR I/92

(UL. PODSKALE) W POŁAŃCU

- Inwestor: Miasto i Gmina Połaniec.

- Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

- wizja lokalna w terenie.

- Opis funkcji, sposobu oraz charakterystyki zabudowy terenu.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się w administrowaniu Miasta i Gminy Połaniec i jest droga gminną, zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 6441, 3415, 2739, 6258.

Przedmiotowa droga będzie remontowana na całym odcinku tj. od km 0+000 do km 1+374,18

Początek odcinka drogi nr I/92 przeznaczonego do przebudowy i remontu zakłada się na skrzyżowaniu z ulicą Żapniowską.

Celem przebudowy drogi nr I/92 w Połańcu jest uporządkowanie i poprawa warunków ruchu kołowego poprzez utwardzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni.

- Stan istniejący odcinka do przebudowy.

Odcinek istniejącej drogi biegnie w terenie nizinnym. Przebieg istniejącej drogi jest prosty i posiada kilka łuków. Szerokość istniejącej jezdni wynosi 2,70m. droga jest o nawierzchni tłuczniowej z licznymi nierównościami.

Na całej długości odcinka droga posiada przekrój szlakowy, rowy przydrożne nie występują. Droga nr I/92 krzyżuje się na końcu z inną drogą gminną ul. Widokowa w Połańcu.

- Charakterystyka stanu projektowanego.

  - Zagospodarowanie terenu

Planuje się utwardzenie istniejącej nawierzchni o szerokość 2,70m. Przebudowa drogi nie spowoduje wejścia w teren działek sąsiednich.

  - Zakres rzeczowy robót.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi nr I/92 w Połańcu na odcinku km 0+000 do km 1+374,18

Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjęto następujące założenia projektowe:

- klasa techniczna drogi „D”

- prędkość projektowa Vp= 30 km/h

- przekrój poprzeczny ze spadkiem jednostronnym 2% z jezdnią o szerokości 2,70m

- nawierzchnia  - powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni drogi grysami dolomitowymi emulsją asfaltową,

  - Odwodnienie drogi.

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe przez nadanie jezdni normatywnych spadków poprzecznych jednostronnych 2% oraz podłużnych.

  - Charakterystyka układu wysokościowego.

Droga zostanie przebudowana tak aby optymalnie „wpisać się” w istniejącą konfiguracje terenu przy zachowaniu odpowiednich spadków podłużnych nie mniejszych od 0,2% zapewniających odpowiednie odwodnienie drogi. Spadki poprzeczne jednostronne 2%.

  - Kategoria ruchu i obciążenie ruchem.

- dopuszczalny nacisk na oś 100 kN/oś

- kategoria ruchu KR 1

  - Przebieg niwelety.

- niweleta jest dopasowana do istniejącej nawierzchni drogi.

- zachowano minimalny dopuszczalny spadek i=0,2%

  - Konstrukcja drogi

- istniejąca podbudowa ze szlaki gr. 10cm

- projektowana podbudowa tłuczniowa z dolomitu gr. 5 cm

- powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni drogi grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową.

- Zagadnienia geodezyjne prawne.

Grunty przyległe do przedmiotowego odcinka stanowią tereny upraw rolnych i zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojącej do których droga stanowi bezpośredni dojazd. Obszar działek na których projektuje się przebudowę drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana droga w całości jest zlokalizowana w istniejącym pasie drogowym.

- Oddziaływanie na środowisko.

Przebudowa i remont przedmiotowego odcinka drogi zgodnie z dokumentacja techniczną spełniać będzie wymagania ochrony środowiska i nie powoduje degradacji. Inwestycja zdecydowanie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz hałas, drgania i emisje spalin wskutek przejazdu samochodów.

- Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegają zasadniczo na wyrównaniu lokalnych nierówności i plantowaniu.

- Dobór konstrukcji nawierzchni.

- klasa drogi „D”

- prędkość projektowa drogi Vp=30 km/h

- kategoria ruchu KR 1

- warunki wodne – dobre

- szerokości jezdni średnio 3,00m

- głębokość przemarzania gruntu hz=1,0m

- Na km 1+187,04 projektuje się remont zjazdu do posesji w istniejącym pasie drogowym. Zjazd o szerokości 2,70m, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%.

Długość remontowanego zjazdu 50m.

10.1. Konstrukcja zjazdu:

- istniejący grunt rodzimy.

- projektowana podbudowa tłuczniowa z dolomitu gr. 12 cm

- powierzchniowe potrójne utrwalenie nawierzchni drogi grysami dolomitowymi i emulsją asfaltową.

Projektował: mgr inż. Leszek Jackowski upr. bud. KL-113/2002